## Slide 1: Cómo ahorrar dinero en Energía usando Azure + IoT
Iñigo González ( @exocert )

## Slide 2: El que avisa no es traidor

## Slide 3: Ahorrar dinero en energía
Eficiencia Energética
Dispositivos de bajo consumo
Consumir cuando la energía es más barata
Discriminación horaria
Programación

## Slide 4: ¿Cuándo es más barata la energía eléctrica?
Cuando nadie la usa ¿verdad?
  No es tan sencillo.
  Hay diferencias según día
  Según la tarifa contratada
Nuestro caso de uso:
  PVPC (precio voluntario “pequeño consumidor”) > 50% mercado eléctrico minorista.

## Slide 5: Infraestructura utilizada
Azure (VM)
Captura de datos de precios
Azure Storage
Publicación a CDN de Azure
Azure event stream.
distribución de datos de precios
Azure Machine Learning para recomendar tarifas y cambio de compañía?
A futuro…
Raspberry Pi
Prototipado en Raspbian
Desarrollo y test sobre Windows 10 con Python 3.4

## Slide 6: Ingredientes (hardware-side)
2 x Ladrones de corriente
(1 para destripar y conectar
al relé y otro para no matarnos)
Raspberry Pi 2
Arduino Relay Shield
(más seguro que tener
cables a 220V sueltos)
Si no tienes esto, hay que pasar la salida
de GPIO de la Raspberry por un integrado
como el 74LVC25 y conectarlo al relé...

## Slide 7: Componentes (software)
Scraper.py
Planificador de tareas
VM Azure
Azure CDN
Fichero con mejores tarifas calculada
Fichero Excel
de precios
Web Red Eléctrica
Raspberry Pi
Servidor web
Crontab
Aplicación control del relé vía web
Raspian
Control Relé
Obtener Tarifas

## Slide 8: ¿ Siguientes pasos ?
Subir a Azure datos de uso (y costes)
Detectar tendencias y clasificar usuarios con Azure Machine Learning
Recomendar mejor uso de energía…
… o otra compañía eléctrica más barata

## Slide 9: ¡ Gracias !
¿Preguntas?